## Slide 1
2020年度 JAPIA統一データシート説明会
2020年 4月 8日(水) 14:00-16:00 東京 牛込箪笥区民ホール
17日(金) 〃 名古屋 名古屋市公会堂 大ホール
主催： 一般社団法人 日本自動車部品工業会
後援： 一般社団法人 日本建設機械工業会
一般社団法人 日本産業車両協会
一般社団法人 日本農業機械工業会

## Slide 2
お願い事項 ５分
１. JAPIAシート発行に伴う概要 １５
質疑応答 ５
２. JAMAシート → JAPIAシートの変化点・機能の解説 ７０
質疑応答 １０
３. お願い事項 １０
内容

## Slide 3
まず、JAPIAシート発行に伴う概要について説明致します

## Slide 4
１）背景・目的・名称 資料
（１） 日本の自動車OEMの事情
（２） 日本の自動車サプライチェーンの事情
（３） 部工会の対応
（４） 名称について
１. JAPIAシート発行に伴う概要
２）運営体制、スケジュール
（１）維持運営主体の変更
（２）スケジュール
Notes: 日本自動車メーカーの方針 自動車メーカーのJAMAシート利用は2020年3月末までとする。ただし、サプライヤーのJAMAシート利用は妨げない。
日本の自動車サプライチェーンではJAMAシートを利用した物質調査が定着している
上記(2)の事情を鑑み、サプライチェーンの物質調査が混乱しないように、今後もJAMAシートの物質調査機能と、調査運用を維持していく

## Slide 5
１）背景・目的・名称
（４） 名称について
１. JAPIAシート発行に伴う概要
JAMAシート後継シートの名称
（和名）JAPIA統一データシート
（英名）JAPIA Standard Material Datasheet
JAMAシートの名称
（和名）JAMA/JAPIA統一データシート
（英名）JAMA/JAPIA Standard Material Datasheet
Notes: 現在のJAMAシートの機能と運用を引継ぐ調査ツールの名称は、「JAPIA統一データシート（通称：JAPIAシート）」です。
＜調査ツール名称変更の考え方＞
日本自動車メーカーの利用が終了したため、名称を変更します。
しかし、現状「JAMAシート」という名称が広く認知されており、従来の名称から全く異なると物質調査の現場で混乱が生じる懸念があります。
そのため、JAMA/JAPIA統一データシートから「JAMA」を削除するだけに留め、物質調査の現場で現在のJAMAシートと別の調査ツールと思われないようにしました。

## Slide 6
１. JAPIAシート発行に伴う概要
２）運営体制、スケジュール
（１）維持運営主体の変更
加藤製作所
竹内製作所
タダノ
住友重機械建機クレーン
北越工業
日本自動車部品
工業会
日本建設機械
工業会
日本産業
車両協会
日本農業
機械工業会
コマツ
日立建機 ※１
キャタピラーJ
コベルコ建機
住友建機
事務局
豊田自動織機 ※２
三菱ロジスネクスト
事務局
クボタ
事務局
事務局
物質調査システム
分科会 幹事会
JAPIAシート連絡会
・各企業は、代表的な事業分野（売上高、社会的認知など）の団体を通じて参画する
（持株会社の場合は、代表的な事業分野の傘下企業で持株会社全体を代表する）
※１： 傘下にKCM、日立建機カミーノ、日立建機ティエラを含む
※２： 傘下にアイチコーポレーションを含む
※３： ヤンマーホールディングスは、ヤンマーアグリで全体を代表する
ヤンマーアグリ ※３
Notes: 現状のJAMAシートは、自動車業界だけでなく建設機械・産業車両・農業機械のサプライチェーンにも定着している。
そのため、今後のJAPIAシートは、これらの業会と協力して「JAPIAシート連絡会」として、調査機能と調査運用を維持していく。

## Slide 7
つぎに、JAMAシート → JAPIAシートの
変化点・機能について説明致します。

## Slide 8
１）記入帳票 資料
（1）【変更点１】 BSL変更対応
（2）【変更点２】 IMDS由来物質のBSL合致チェック除外
（3）【変更点３】 XML出力機能廃止
（4）【変更点４】 データ項目名称変更
（5）【変更点５】 不使用機能廃止
※ 上記変化点１＆２については、デモがございます。
２. JAMAシート → JAPIAシートの変化点・機能の解説
Notes: JAMAシート ⇒ JAPIAシートに伴う変化点は上記5点になります。
各変化点の詳細については、すでにJAPIAのホームページに掲載しておりますので、そちらを参照ください。
↓JAPIAのホームページ URL
https://www.japia.or.jp/files/user/japia/work/kankyo/JS/JAPIAsheet_spec_20191115.pdf
また、説明会が中止となった為、デモはございませんので、ご了承下さい。

## Slide 9
2）BSL
（1）BSLとは
２. JAMAシート → JAPIAシートの変化点・機能の解説
JAMAシートの物質リスト
（IMDS_SUB）
物質数：約14,000
ユーザ収載要望
物質調査に
使用されない物質
例：ニコチン
⇒影響なし
物質リストは、ユーザの製品に使用されるなど
物質調査で必要な物質を収載しています。
JAPIAシートの物質リスト
物質数：約8,000
JAPIAシートの物質リストは、ユーザから
の収載要望を基に作成されています。
Notes: ・JAPIAシートのBSL(物質リスト)はユーザの製品に使用されるなど、物質調査で必要な物質を収載しており、ユーザ要望を基に作成されています。
・BSLの役割は記入帳票で入力したい物質をポップアップから選択して入力する補助機能や、規制物質を含有していた際、物質名の色を変えてユーザに認識させやすくすることです。
・JAMAシートの方が収載物質が多いのは、IMDSのBSLを基に作成されており、ニコチンなど実際に物質調査で使用されない物質を収載しているためです。
そのため、JAPIAシートもJAMAシート同様問題なくご使用頂けます。

## Slide 10
2）BSL
（2）物質の追加方法（1/2）
２. JAMAシート → JAPIAシートの変化点・機能の解説
JAPIAシートにない物質を使用していて、選択入力できない場合は物質の追加が必要です。「BSL追加申請書」に必要事項をご記入の上、申請してください。
・BSL追加申請書：
https://www.japia.or.jp/work/kankyou/japiasheet/
・ご提出先:一般社団法人 日本自動車部品工業会技術部
https://www.japia.or.jp/contact_gijyutsu/
□物質追加申請方法
□反映時期
物質リストへの反映時期は申請書受領後の直近のJAPIAシート改正タイミング（４月，７月，１０月)となります。
Notes: ・JAPIAシートをご使用して頂く上で、先ほどのBSLに入力したい物質が収載されていない場合、選択入力ができません。その際は物質の追加申請をして頂く必要があります。
BSL追加申請書に必要事項をご記入頂き、日本自動車部品工業会技術部までご提出ください。また詳細はこの資料のURLからご参照ください。

## Slide 11
2）BSL
（2）物質の追加方法（2/2）
２. JAMAシート → JAPIAシートの変化点・機能の解説
□物質追加申請書(見本)
Notes: ・JAPIAシートのBSLは実際にユーザが使用している物質で、且つ最終製品に残留する物質を収載しております。
・上記を確認するため、できる限り物質を特定できる情報をご記入ください。また申請物質が最終製品に残留しないプロセスケミカルの様な物質の場合、
例えば塗料メーカの方が自社出荷時点で溶剤含有の情報伝達で必要であれば収載検討致しますので、技術機密上支障のない範囲でご記入ください。

## Slide 12
２. JAMAシート → JAPIAシートの変化点・機能の解説
 | BSL収載有無 |  | 作業 | 頻度 | 発生する現象 |  | 対応方法 | 
 | JAPIAシート | IMDS (JAMAシート) |  |  | JAPIAシート | IMDS | JAPIAシート | IMDS
① | ○ | ○ | AB C-1/2 | － | － | － | － | －
② | ○ | × | A | 極めて稀 | － | 入力不可 アップロード 不可 | － | 含有実態を確認。もし必要であればIMDSへ追加申請
③ | × | ○ | B |  | 自動変換はされないがそのまま処理・伝達される | － | ・「Not found:」で記入 ・含有実態を確認。もし必要であればJAPIAへ追加申請 | －
④ | × | × | C-1 | 稀 | 選択入力不可 | － | ・「Not found:」で記入 ・含有実態を確認。もし必要であればJAPIAへ追加申請 | －
 | × | × | C-2 |  | － | 入力不可 | － | IMDSへ追加申請 （日本国内：数物質/年）
JAPIAシート
IMDS
B:取り込み
C-2:データ作成
C-1:データ作成
①
②
③
④
JAPIAシート
IMDS
A:アップロード
（3）BSL非収載物質の対応 (②、③、④)
Notes: ・④のC-1の様にJAPIAシートBSLに収載されていない物質をJAPIAシートで入力する場合、まずはユーザで含有実態をご確認いただき、もし必要
であればJAPIAまで追加申請をお願いいたします。また追加されるまでの期間は「Not found」でご記入ください。

## Slide 13
3）運用規則
２. JAMAシート → JAPIAシートの変化点・機能の解説
変更箇所：黄色背景、赤字、重要項目：青枠
※項目名が同じでも、内容は最新版に更新
(1) 運用規則の趣旨：
（2） 新旧運用規則比較
一般社団法人 日本自動車部品工業会(JAPIA)を含む、JAPIAシート連絡会の合意のもとに作成した、JAPIA統一データシートを用いた、自動車等に使用する材料とそれに含有する物質の調査において、サプライチェーン内での情報伝達を円滑にするために、この規則を制定する。
Notes: 3)運用規則についてです。
(1)に、本規則制定の趣旨を記載しました。
(2)に、新旧の運用規則と項目の比較を行いました。
変更された箇所が黄色背景赤字で、重要な項目は青枠で囲いをしています。
なお、項目名が同じでも、内容は最新版に更新を行っております。

## Slide 14
（2） 新旧運用規則比較 (続き)
3）運用規則
２. JAMAシート → JAPIAシートの変化点・機能の解説
Notes: 前ページに引き続いて、新旧の運用規則と項目の比較になります。
この中で、特に重要な「5.3 調査内容の検討」と「8. 物質調査に関する問い合わせ」は、次ページで詳細文言を報告します。

## Slide 15
２. JAMAシート → JAPIAシートの変化点・機能の解説
3）運用規則
（3）運用上の注意事項（調査に伴う注意事項・問い合わせ先等）
Notes: こちらが、特に重要な「5.3 調査内容の検討」と「8. 物質調査に関する問い合わせ」となります。
調査依頼元の方々については、5.3項に記載されている調査行為は行わないように宜しくお願い致します。
また、問合せ先については、必ず調査依頼元にお願い致します。

## Slide 16
つぎに、お願い事項について説明致します。

## Slide 17
1）試行実施、正式移行のお願い
３.お願い事項
（1）JAMAシート → JAPIAシートに伴う社内システム・ツール・業務手順の対応
①物質IDの変化（旧：IMDS Node ID → 新：JAPIAシート物質ID）
・社内システムに保存してある過去データ
・社内システムDBの項目
・社内システムに搭載されているエラーチェック機能
②XML機能廃止
・JAPIAシート/社内システムからIMDSへアップロードする際の
データ形式変換
Notes: 各社への試行実施と正式移行のお願いになります。
①、②の変更に伴い、各社社内システム等に変更が必要な場合がございますので、
ご確認をお願い致します。

## Slide 18
1）試行実施、正式移行のお願い
３.お願い事項
（2）BSL変更に伴う物質名称の確認対応
スペル等の誤記がございましたら、問い合わせ窓口に
ご連絡頂きたく、ご協力の程宜しくお願い致します
Notes: 各社にて試行・移行対応して頂く際に、BSL(物質リスト)の物質名称に誤記等ございましたら、
一報頂きたく、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

## Slide 19
1）試行実施、正式移行のお願い
３.お願い事項
（3）移行時期について
 | 2019 年度 4 7 10 1 |  |  |  | 2020 4 7 10 1 |  |  |  | 2021 4 7 10 1 |  |  |  | 2022 4 7 10 1 |  |  | 
JAMAシート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
JAPIAシート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11/30終了
☆初版Ver.4.00リリース （5/1）
☆改版Ver.4.01リリース（10/1）
利用期間
利用期間
サプライチェーンに物質調査の障害を生じさせないための
移行準備期間
原則 10/1の垂直切替とし、新旧併用期間は無し
※調査元と調査先の間で個別の合意ができている場合は、この限りではない
☆ 最終Ver.3.02aリリース（4/1）
Notes: JAPIAシートは10/1～ご使用用ください。
※5/1 初版は自社の試行での使用、もしくはBtoBで合意の上で試行して頂いても大丈夫です。

## Slide 20
1）試行実施、正式移行のお願い
３.お願い事項
（4）再調査禁止のお願い
サプライチェーンに不要な負担を掛けないため、
JAPIAシート発行に伴う再調査を行わない様、お願い致します
Notes: JAPIAシート発行に伴う再調査については、禁止しておりますので、
ご協力のほど宜しくお願いいたします。

## Slide 21
1）試行実施、正式移行のお願い
３.お願い事項
（4）問い合わせ先
１ BSLの内容および開示に関すること
https://www.japia.or.jp/datasheet20200117a/
２ JAPIAシートの機能に関すること
https://www.japia.or.jp/datasheet20200117b/
３ JAPIAシートの資料に関すること
https://www.japia.or.jp/datasheet20200117c/
４ その他
https://www.japia.or.jp/datasheet20200117d/
以下窓口を用意しています。
Notes: JAPIAシート以降に伴い窓口をご用意しておりますので、
問合せの際には、ご活用ください。

## Slide 22
1）試行実施、正式移行のお願い
３.お願い事項
（4）問い合わせ先（JAPIA HP掲載）
Notes: JAPIAのホームページにも同様の窓口を掲載しておりますので、
問合せの際には、ご活用ください。

## Slide 23
以 上